## Slide 1
SIMD化とは何か
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺
2020/04/28

## Slide 2
SIMDとは何か
Single Instruction Multiple Dataの略
直訳すると「一つの命令、複数のデータ」(※)
※フリンの分類(Flynn’s taxonomy)の一つだが、気にしなくて良い
1サイクルで複数の計算を
同時に行うための工夫の一つ

## Slide 3
SIMDとは何か
科学計算に使われる汎用CPUは、ほぼSIMDを採用している
なぜSIMDが必要か？
SIMD化とは何か？
どうやってSIMD化するか？

## Slide 4
計算機の仕組み
メモリからデータと命令を取ってきて
演算機に投げ
演算結果をメモリに書き戻す
計算機とは
装置のこと
データ
演算結果
CPU
メモリ
演算器
演算器

## Slide 5
計算機の仕組み
データをレジスタに載せて演算器に投げる
計算機は
ことで計算する
レジスタ
データ
演算器
演算結果
データをレジスタに載せて計算し、結果もレジスタに帰ってくる

## Slide 6
計算機の仕組み
整数と浮動小数点数は異なるレジスタ、異なる演算器を使う
整数レジスタ
浮動小数点レジスタ
整数演算器
浮動小数演算器
整数レジスタ
しか受け付けない
浮動小数点レジスタ
しか受け付けない

## Slide 7
計算機の仕組み
レジスタには長さがある
レジスタの長さはビット数(bit)で表す
32ビットレジスタ
64ビットレジスタ
ハードウェアやソフトウェアの「ビット数」は
対応する整数レジスタのビット数で決まる
ファミコン
8ビット
スーファミ
16ビット
プレステ
32ビット
NINTENDO64
64ビット
・・・

## Slide 8
計算機の仕組み
数値計算では、主に倍精度実数を用いる
倍精度実数は64ビットで表現される
64ビット浮動小数点レジスタ
倍精度実数 (64ビット)
ひとつ乗る
数値計算に用いるCPUの多くは64ビット整数レジスタと
64ビット浮動小数点レジスタを持つ
ただし、x86系のCPUは歴史的事情により64ビット浮動小数点レジスタを持たず、128ビットSIMDレジスタを使う

## Slide 9
パイプライン処理
データ
演算器
演算結果
演算器
演算器に計算を投げてから結果が返ってくるまで時間がかかる
この時間をレイテンシと呼び、サイクル数で測る
浮動小数点演算なら、加減乗算で3～6サイクル程度。除算は遅い(10～20サイクル)

## Slide 10
パイプライン処理
全部で6工程ある作業を6人で分担すれば
1サイクルに1つ製品を作ることができる
演算器に入ってから出てくるまでは6サイクル(レイテンシ)
演算器から毎サイクル結果が出てくる(スループット)
1サイクルに1段右に動くベルトコンベア
演算器

## Slide 11
CPUの動作周波数
性能
動作周波数
＝
パイプライン処理により、1サイクルに1回計算
できるようになった
あとは動作周波数を上げれば上げるだけ性能があがる
・・・はずだった

## Slide 12
CPUの動作周波数
1サイクルに複数の命令を実行するしかない
動作周波数を上げずに演算性能を上げたい
CPUの動作周波数向上は2000年頃から頭打ちに
http://cacm.acm.org/magazines/2012/4/147359-cpu-db-recording-microprocessor-history/fulltext
年
動作周波数(MHz)
主に発熱が原因

## Slide 13
解決案1:スーパースカラ
ハードウェアにがんばらせる
データフェッチ
依存関係チェック
データと命令を複数持ってきて
複数の生産ラインに振り分ける
演算機
演算機
実行ユニットが増えると命令振り分けで死ぬ
命令の後方互換性を保てる
この人が過労死する

## Slide 14
解決案2：VLIW
※ Very Long Instruction Word
ソフトウェアにがんばらせる
コンパイラがデータと
命令を並べておく
それをノーチェックで
演算機に流しこむ
依存関係チェックが不要→ハードウェアが簡単に
神のように賢いコンパイラが必要
後方互換性を失う
組み込み向けでは人気も
HPC向けとしてはほぼ絶滅

## Slide 15
解決案3：SIMD
プログラマが
データを並べておく
プログラマにがんばらせる
一度に2〜8演算を行う
ハードウェアは簡単
後方互換性も保てる
コンパイラによる自動SIMD化には限界がある
プログラムが大変
それをノーチェックで
演算機に流しこむ

## Slide 16
「なぜSIMDが必要か」のまとめ
パイプライン処理により、1サイクルに1命令実行できる
CPUの動作周波数は限界に達しており、これ以上あがらない
1サイクルに複数の命令を実行するしかない
ハードやソフトにがんばらせる方法も限界
人間ががんばるしかない ←イマココ

## Slide 17
SIMDの仕組み
1時間に1個製品ができる製造ラインがある
ただし、コンベアの速度はもう上がらない
じゃあ製造ラインの幅を倍にすれば良いじゃん

## Slide 18
SIMDの仕組み
64ビットレジスタは倍精度実数を一つ載せることができる
128ビットレジスタなら、二つ載せることができる
256ビットレジスタなら、四つ載せることができる
128ビット
64ビット
256ビット
ビット幅が広く、データを一度に複数載せることができるレジスタをSIMDレジスタと呼ぶ

## Slide 19
SIMDの仕組み
1
3
4
8
2つのレジスタに4つずつ値を載せる(256ビットの場合)
3
8
2
5
「同じ位置」同士で同時に独立な演算をする
1
3
4
8
3
8
2
5
4
11
6
13
＋

## Slide 20
SIMDの仕組み
3
8
2
5
1
3
4
8
4
11
6
13
＋
3
1
4
＋
一つの計算をするのと同じ時間で
複数の計算を同時に実行できる
CPUの理論ピーク性能は「SIMD幅を使い切った時」の値
SIMDが使えていなければ、数分の一の性能しか出せない

## Slide 21
SIMDの注意
各位置ごとに異なる演算はできない
1
3
4
8
3
8
2
5
4
11
6
13
＋
複数のデータ(Multiple Data)に
単一の演算 (Single Instruction)を実行するから
SIMD (Single Instruction Multiple Data)

## Slide 22
SIMDの注意
使っていない位置は無駄になる
8
5
13
＋
なるべくSIMDレジスタにデータを詰め込んで一度に計算したい

## Slide 23
SIMD化とは
SIMDベクトル化 (SIMD Vectorization)とも
SIMDレジスタをうまく使えていないプログラムを
SIMDレジスタを活用するように修正し
性能を向上させること

## Slide 24
SIMD化の方法
コンパイラにSIMD化してもらう
自分でSIMD化する
基本的にこの二択

## Slide 25
コンパイラにSIMD化してもらう
const int N = 10000;
double a[N], b[N];
void func(void){
for(int i=0;i<N;i++){
a[i] += b[i];
}
}
最近のコンパイラは簡単なコードなら勝手にSIMD化してくれる
test.cpp
たとえばこんなファイルを用意する

## Slide 26
コンパイラにSIMD化してもらう
Intelコンパイラに食わせて、最適化レポートを出力
icpc -O3 -qopt-report=2 -c test.cpp
test.optrpt
LOOP BEGIN at test.cpp(5,3)
remark #15300: LOOP WAS VECTORIZED
LOOP END
const int N = 10000;
double a[N], b[N];
void func(void){
for(int i=0;i<N;i++){
a[i] += b[i];
}
}
test.cpp
test.cppの5行目のループを
ベクトル化したよ

## Slide 27
コンパイラにSIMD化してもらう
うまくSIMD化できなかった時、レポートを見ながらSIMD化のヒントを出したり、コードを修正したりする
少しの修正で性能が出る場合は良いが、これでがんばるくらいなら自分でSIMD化したほうが早い場合が多い

## Slide 28
自分でSIMD化する
自分でSIMD命令を書くことでSIMD化する
v4df vdq_1_b = (vqj_1 - vqi);
v4df vdq_2_b = (vqj_2 - vqi);
v4df vdq_3_b = (vqj_3 - vqi);
v4df vdq_4_b = (vqj_4 - vqi);
tmp0 = _mm256_unpacklo_pd(vdq_1_b, vdq_2_b);
tmp1 = _mm256_unpackhi_pd(vdq_1_b, vdq_2_b);
tmp2 = _mm256_unpacklo_pd(vdq_3_b, vdq_4_b);
tmp3 = _mm256_unpackhi_pd(vdq_3_b, vdq_4_b);
vdx = _mm256_permute2f128_pd(tmp0, tmp2, 0x20);
vdy = _mm256_permute2f128_pd(tmp1, tmp3, 0x20);
vdz = _mm256_permute2f128_pd(tmp0, tmp2, 0x31);
実際にはアセンブリに対応したC言語の関数を呼ぶ
SIMD命令はアセンブリなのでアセンブリでコードを書くことになる

## Slide 29
SIMD化は面倒くさい
SIMD命令はCPUによって異なる
→CPUごとにプログラムを書き換えないといけない
旧世代CPU
次世代CPU

## Slide 30
SIMD化は面倒くさい
場合によって最適なデータレイアウトが異なる
例：三次元の座標データを持つ原子のまとまりを表現したい
X
Y
Z
X
Y
Z
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Z
Z
Z
Z
方法2: 同じ成分をまとめる
Structure of Array (SoA)
方法1: 順番に並べていく
Array of Structure (AoS)
SoAとAoSの変換は、コードをほぼ全て書き直しに・・・
どちらが良いか、CPUやプログラムごとに違う

## Slide 31
SIMD化で注意すべきこと
SIMD化の目的はSIMD化率を上げることではなく
実行性能を向上させること
演算器
レジスタ
メモリ
CPU
SIMD化
メモリ最適化
多くの場合、メモリ転送がボトルネック
SIMD化率を上げてもキャッシュ効率が低下したら性能は落ちる
↑こっちより
↑こっちの方が大事

## Slide 32
まとめ
SIMDは1サイクルに複数の命令を実行するための工夫の一つ
SIMDは幅広レジスタに複数のデータを載せて同時に独立な計算を実行する
SIMD化は、コンパイラに任せる方法と、自分で書く方法がある
SIMD化の目的はSIMDレジスタを活用することで性能を向上させること

## Slide 33
SIMD化は面倒だが難しくない
まずはやってみよう